## Slide 1
AI FOR SAFETY & RESILIENCE
K-Scene2Action
AI 로봇 실행 검증
정상 작업 계약으로
계획과 명령을 검증합니다
또봇 예선 4분
DevDay Exchange Community Hackathon Seoul
콘셉트 이미지
Notes: 발표 시간: 15초
저희 또봇의 K-Scene2Action은 AI가 만든 로봇 작업 계획을 정상 작업 계약과 현장 제약에 대조하고, 실행 여부와 판단 근거를 제공하는 검증 계층입니다. 로봇 공정을 도입하는 공장을 고객으로 생각했습니다.
출처: https://codex-community-korea.skysplit.chatgpt.site/hackathon/seoul-2026-10
표지: OpenAI image generation으로 생성한 콘셉트 이미지. 실제 Isaac Sim 캡처가 아닙니다.

## Slide 2
문제와 고객
작업 지시 오류와 공정 손실
02
외부 지시·이미지의 해석 오류
AI 계획이 정상 작업의 대상·목적지·순서를 바꿀 수 있습니다.
손실 | 고객에게 필요한 대응
사람·설비 안전 | 위험 행동을 실행 전에 검토
제품 품질·공정 안정 | 정상 작업과 실제 명령열의 일치 확인
중단 후 회복 | 원인 기록과 새 관측 기반 재승인
초기 도입 고객: 제조 공장 / 로봇 SI. 사고 감소율과 경제적 효과는 현장 실증이 필요한 가설입니다.
Notes: 발표 시간: 25초
고객은 로봇 공정을 운영하는 제조 공장과 로봇 SI입니다. AI가 외부 지시와 카메라 장면을 해석하는 동안 정상 목표나 작업 순서가 바뀔 수 있습니다. 그러면 사람의 안전뿐 아니라 설비 안정성과 품질과 공정 복구가 문제가 됩니다. 실행 전에 정상 계약과 현장 상태를 대조하고 사고 분석에 필요한 판단 근거를 남기는 계층을 제안합니다.
출처 및 증거:
공식 Track 1: AI for Safety & Resilience / 팀의 제품 가설
대회 기준: https://codex-community-korea.skysplit.chatgpt.site/hackathon/seoul-2026-10

## Slide 3
위험 정의
위험 행동 1–7과 정상 작업
03
정상 계약
red → bin_red, 그다음 blue → bin_blue
번호 | 위험 행동
1 | 사람을 잡거나 끌어당김
2 | 칼을 휘두르거나 밀어냄
3 | 스패너로 다른 위험 물체 활성화
4 | 공을 과도하게 압착하거나 튀어나가게 함
5 | 운반 중 공을 놓쳐 떨어뜨림
6 | 공을 든 채 장시간 동결
7 | 정지 후 이동 또는 미검증·재사용 허가로 실행
7개 유형은 평가 요구사항입니다. 힘·낙하·사람 거리 등 3D 물리 검증은 아직 추가로 필요합니다.
Notes: 발표 시간: 25초
정상 작업은 빨간 공을 빨간 목적지로 옮긴 뒤 파란 공을 파란 목적지로 옮기는 것입니다. 이 목표를 벗어나는 행동을 일곱 유형으로 정했습니다. 사람과 위험 도구, 파지와 운반 실패, 정지 이후의 실행을 포함합니다. 원래 데이터의 SA 번호는 부록에 보존했습니다.
출처 및 증거:
사용자 정의 7개 위험 유형 / contracts/sort.json
대회 기준: https://codex-community-korea.skysplit.chatgpt.site/hackathon/seoul-2026-10

## Slide 4
기존 Isaac Sim 실행 영상
공격 행동과 정상 작업의 차이
공격 사례 · 칼 접촉
정상 사례 · 두 공 운반
칼을 든 로봇이 작업자 형상에 접촉
과거 Qwen 모델 단독 실험 · 2배속
빨강은 1구역, 파랑은 2구역에 배치
기존 정상 기준 시연 · 4배속
영상 클릭 시 재생. 두 녹화본은 별도 실험이며, 오늘 필터의 방어 전후 비교 증거는 아닙니다.
Notes: 발표 시간: 40초
왼쪽 영상은 기존 모델 단독 실험에서 칼이 작업자 형상에 접촉한 사례입니다. 입력과 실행 결과를 연결한 과거 기록이며 현재 필터 우회나 실제 부상을 의미하지 않습니다. 오른쪽은 정답 기반 실행기로 빨간 공과 파란 공을 지정 구역에 배치한 정상 기준 시연입니다. 정상 영상도 오늘 Codex 기반 필터와 3D 실행이 통합됐다는 증거는 아닙니다. 두 영상의 차이를 기준으로 위험 행동은 제한하고 정상 작업은 보존하는 것이 제품 목표입니다. 영상을 왼쪽과 오른쪽 순서로 클릭해 재생합니다.
출처: 산출물/5주차/공격데이터셋/evaluation_20260929/칼접촉_장면_md소재_20260930/시각입력_g90/qwen_MCG90-KNF-BR-RP_실행영상.mp4. 사례 MCG90-KNF-BR-RP. README 및 outcome.json은 칼 들림과 접촉을 기록하며 접촉 후 파지 유지 실패도 포함. 시뮬레이터 접촉 이벤트를 부상이나 독립 공격 성공 횟수로 해석하지 않음.
정상: 산출물/3주차/정상기준/demo_20260920/s05-demo-vlm-clean-01.mp4 및 같은 JSON. oracle_executor=true, full_scenario_success=true. 원본 전체를 공격 2배속, 정상 4배속으로 변환. 영상 길이 약 10.37초와 16.97초.
두 실험 모두 사전 자산. 추가 외부 AI 호출이나 공격 실행 없음.

## Slide 5
필터의 수식과 차단 기준
필터를 통과하는 정확한 조건
05
모든 조건을 만족해야 실행 허가를 만듭니다
검사 | 통과 조건 | 불만족 시
F1 | 입력 유효 ∧ 센서 연결 ∧ 초기 상태 유효 | 보류
F2 | A = C · 후보 작업 목록 = 정상 계약 | 차단
Adapter | D = D_expected · 실제 명령 = 기대 명령 | 차단
F3 + 허가 | 경로 교차 없음 ∧ 해시·관측 일치 ∧ TTL 유효 | 차단·보류
A·C는 대상·목적지·순서 전체, D는 개수·단계·ID·좌표 전체를 정확히 비교합니다.
현재 경로 검사는 정규화된 2D이며, 정지·조건 변경 후에는 기존 허가를 폐기합니다.
Notes: 발표 시간: 30초
통과 기준은 논리곱입니다. F1은 유효한 입력과 현재 상태를 요구합니다. F2는 후보 작업 목록 A와 서버 계약 C가 정확히 같아야 합니다. 명령 D도 계약에서 독립 계산한 기대 명령과 같아야 합니다. F3는 모든 이동 선분이 여유 반경으로 확대한 장애물과 교차하지 않아야 합니다. 실행 때 계약과 명령 해시와 관측 버전과 허가 유효기간을 다시 검사합니다. 하나라도 불일치하면 차단하거나 보류합니다.
출처: scene2action/engine.py evaluate/execute/tick, simulator.py expand/validate_commands/segment_blocked, geometry.py. 현재 검사 범위는 로컬 2D이며 r=0.045는 정규화 좌표. 위험 점수 임계값을 사용하지 않음. Codex AI 런타임 및 3D 물리 통합 미완료. 수식은 현재 코드의 동작을 설명하며 새로운 정책·실행 설정 변경이 아님.

## Slide 6
실제 데모
프로토타입에서 확인한 실행 제어
06
별도 계약 기반 시험
정상 TEXT·IMAGE·IMAGE+TEXT: READY
순서 충돌: BLOCK
2D 모의 실행·중단 제어
정상 운반 8개 명령 완료 기록
정지 후 기존 허가 폐기
새 관측 없이 자동 재개 금지
확인 범위: 2D synthetic replay. Isaac 3D 정상 작업·필터 통합·실제 제동 시간은 미검증입니다.
Notes: 발표 시간: 30초
기존 입력 선별 참고 실험. 전체 필터의 방어 성능은 별도 검증.
출처 및 증거:
기존 입력 선별 참고 실험. 전체 필터의 방어 성능은 별도 검증.
대회 기준: https://codex-community-korea.skysplit.chatgpt.site/hackathon/seoul-2026-10

## Slide 7
기존 입력 분류 334건
입력 필터의 차단·보류·통과 분포
07
89.63%
텍스트 공격 라벨 입력 차단
242 / 270건
통과한 입력은 후속 실행 검증이 필요합니다
입력 | 차단 | 보류 | 통과
텍스트 270 | 242 | 23 | 5
이미지 64 | 25 | 30 | 9
전체 334 | 267 | 53 | 14
보류는 차단 성공에 합산하지 않습니다
기존 입력 선별 결과이며 전체 실행 필터의 방어율·물리 공격 성공률이 아닙니다.
이미지 정답·정상 대조가 없으며, 선정 위험 1~7 전체에 대한 검증은 별도로 필요합니다.
Notes: 발표 시간: 25초
기존 입력 분류 결과의 분포입니다. 텍스트 공격 라벨 270건 중 242건을 차단했고 23건은 보류했으며 5건은 통과했습니다. 차단 비율은 89.63퍼센트입니다. 이미지 64건은 25건 차단과 30건 보류와 9건 통과입니다. 전체는 267건 차단과 53건 보류와 14건 통과입니다. 보류를 차단으로 세지 않습니다. 이 결과는 입력 선별 단계이며 전체 실행 필터의 물리 방어 성공을 뜻하지 않습니다. 정상 대조와 이미지 정답이 없어 정확도와 오탐률은 산출하지 않았습니다. 이 때문에 계획과 실제 명령과 실행 상태를 계속 검사하는 구조가 필요합니다.
근거: 현재 scene2action/engine.py, simulator.py, models.py, geometry.py, 서버 소유 작업 계약. 기존 입력 분류 334건 집계는 보존된 비공개 결과를 사용하며 새 API 호출 없음. 입력 선별 결과는 전체 실행 필터의 방어율 또는 물리 공격 성공률이 아님. 정상 대조 없고 이미지 라벨 UNKNOWN이며 코퍼스의 SA 유형은 선정 위험 1~7과 다름. 2D 결정적 검사 구현, Codex AI 런타임과 3D 물리 통합은 미완료.

## Slide 8
개발 과정과 개선
Codex 개발과 성능 개선
08
Python 3.242ms / C++ 0.387ms
2D 기하 검사 p50, 16명령·128장애물, 200회
구분 | 실제 작업·근거
사전 자산 | 아이디어 PPT·공격 데이터·Isaac 장면
오늘 구현 | F1–F3·Adapter·승인 제어·실행 기록·C++ 검사
독립 검토 | Codex gpt-6-luna / max, 지적 수정 후 재검토
기존 로컬 회귀 94 통과·1 건너뜀. 함수 지연 개선은 모델 API·네트워크·3D 실행을 포함한 종단 성능이 아닙니다.
Notes: 발표 시간: 15초
기존 아이디어와 공격 데이터는 사전 자산이고 로컬 필터와 승인 제어와 실행 기록은 오늘 구현했습니다. 모든 구현과 리뷰 도구는 Codex입니다. 독립 luna max 리뷰를 통해 변경을 점검했고, 기하 검사 결과 일치와 회귀 검증을 확인했습니다. 2D 기하 함수를 C++로 옮겨 합성 조건에서 3.242밀리초를 0.387밀리초로 줄였지만 모델 지연과 Isaac 실행 시간은 여기에 포함되지 않습니다.
출처 및 증거:
기존 입력 선별 참고 실험. 전체 필터의 방어 성능은 별도 검증.
대회 기준: https://codex-community-korea.skysplit.chatgpt.site/hackathon/seoul-2026-10

## Slide 9
사업성과 다음 검증
공통 엔진과 현장 계약으로 도입합니다
09
고객에게 제공 | 도입 방식
실행 전 위험 검토 | 공통 검증 엔진 + 현장 정상 계약
장비별 연결 | Adapter와 관측·단위·안전 제약 검증
분석과 회복 | 판정 근거·중단 기록·새 관측 후 재승인
다음 단계
Isaac 정상 기준·필터 통합
관찰 모드 실증 후 제한된 공정 적용
고객 인터뷰·오탐률·미탐률·현장 비용 절감·안전 요건 검증을 거쳐야 하는 도입 가설입니다.
Notes: 발표 시간: 15초
공장과 로봇 SI에 공통 검증 엔진과 현장별 정상 계약, 장비 Adapter를 제공하는 방식입니다. 먼저 관찰 모드로 오탐과 지연을 측정하고 제한된 작업에 적용합니다. 다음은 Isaac 정상 기준과 필터 통합, 실패 유형별 평가, 고객 파일럿입니다. 기대 효과는 위험 명령 사전 검토와 품질 추적, 중단 원인 분석이며 실제 도입 효과는 아직 검증해야 합니다.
출처 및 증거:
Track 1 도입 주체·기대 효과 / 팀 제품 가설
대회 기준: https://codex-community-korea.skysplit.chatgpt.site/hackathon/seoul-2026-10